吊车规格参数表

| 型号 | KB3.0微型履带吊机 | 柴 油 发 动 机型 | 型号 | 2TNV70-PYU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 2.95Tx1.3m |  | 排量 | 570ml |
| 最大作业半径 | 8.3m |  | 最大输出功率 | 7.5KW |
| 最大底面提升高度 | 9.2m |  | 启动方式 | 电启动 |
| 卷扬 | 吊钩上升速度 | 0-6.5m/min（4倍） |  | 柴油机型式 | 双缸四冲程直列水冷柴油机 |
|  | 钢丝绳直径和长度 | Φ7.7mm×45m |  | 燃油箱容积 | 11L |
| 伸缩 | 吊臂形式 | 5段全自动 |  | 启动性能 | -5°C~40°C |
|  | 吊臂长 | 8.92 m |  | 蓄电池电压、容量 | 12V、45Ah |
| 起伏 | 吊臂角度 | 0-75° | 汽 油 发 动 机型 | 型号 | GX390 |
| 回转 | 回转角度 | 360°连续旋转 |  | 排量 | 389.2ml |
| 支腿 | 支腿形式 | 第一段自动，第二、三段手动调节 |  | 最大输出功率 | 6.6KW |
|  | 最大伸出距离 | 两支腿间距离3.9m*3.75m |  | 启动方式 | 手拉反冲启动/电启动 |
| 行 走 装 置 | 行走方式 | 液压 两级调速 |  | 汽油机型式 | 四冲程，单缸，强制空气冷却 |
|  | 行走速度 | 0-2.9Km/h 0-2Km/h |  | 燃油箱容积 | 6L |
|  | 履带 | 橡胶(1010mmx200mmx2） |  | 启动性能 | -5°C~40°C |
|  | 爬坡能力 | 20° |  | 蓄电池容量 | 12V 36Ah |
|  | 接地比压 | 51Kpa | 电机 | 三相异步交流 电动机 | 4KW 可选380V/440V（Hz50,60） |
| 液压油箱容积 | 50L | 无线遥控器 | 型号 | BOX1.1 |
| 长x宽x高 | 2900mmx800mmx1450mm |  | 有效操作范围 | 100m |
| 整机重量 | 2050Kg |  | 防水标准 | IP-67 |
| 安全装置 | 水平仪、力矩限制器（高度限制器）、报警装置、急停按钮 |
| 选配装置 | 单人吊篮，单股吊钩/双股吊钩 |

吊车外形图与支腿位置图

支腿最大位置处吊重表

| 2.56/4.18米吊臂 | 5.8米吊臂 | 7.34米吊臂 | 8.92米吊臂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业半径（m） | 支腿最大额定起重量（t） | 作业半径（m） | 支腿最大额定起重量（t） | 作业半径（m） | 支腿最大额定起重量（t） | 作业半径（m） | 支腿最大额定起重量（t） |
| <1.30 | 2.95 | <2.90 | 1.25 | <3.60 | 0.83 | <4.00 | 0.55 |
| 1.50 | 2.58 | 3.00 | 1.22 | 4.00 | 0.72 | 4.50 | 0.44 |
| 2.00 | 2.20 | 3.50 | 0.97 | 4.50 | 0.58 | 5.00 | 0.34 |
| 2.50 | 1.65 | 4.00 | 0.77 | 5.00 | 0.48 | 5.50 | 0.30 |
| 3.00 | 1.23 | 4.50 | 0.61 | 5.50 | 0.43 | 6.00 | 0.27 |
| 3.50 | 0.97 | 5.00 | 0.53 | 6.00 | 0.37 | 6.50 | 0.23 |
| 3.64 | 0.90 | 5.20 | 0.50 | 6.50 | 0.32 | 7.00 | 0.20 |
|  |  |  |  | 6.75 | 0.29 | 7.50 | 0.18 |
|  |  |  |  |  |  | 8.00 | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  | 8.30 | 0.14 |

支腿其他位置处吊重表

| 2.56/4.18米吊臂 | 5.8米吊臂 | 7.34米吊臂 | 8.92米吊臂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业半径（m） | 支腿其他 额定起重量（t） | 作业半径（m） | 支腿其他 额定起重量（t） | 作业半径（m） | 支腿其他 额定起重量（t） | 作业半径（m） | 支腿其他 额定起重量（t） |
| <1.30 | 1.80 | <2.90 | 0.55 | <3.60 | 0.40 | <4.00 | 0.33 |
| 1.50 | 1.72 | 3.00 | 0.53 | 4.00 | 0.33 | 4.50 | 0.28 |
| 2.00 | 1.20 | 3.50 | 0.41 | 4.50 | 0.28 | 5.00 | 0.23 |
| 2.50 | 0.80 | 4.00 | 0.33 | 5.00 | 0.23 | 5.50 | 0.18 |
| 3.00 | 0.52 | 4.50 | 0.28 | 5.50 | 0.18 | 6.00 | 0.16 |
| 3.50 | 0.42 | 5.00 | 0.23 | 6.00 | 0.16 | 6.50 | 0.14 |
| 3.64 | 0.35 | 5.20 | 0.20 | 6.50 | 0.15 | 7.00 | 0.10 |
|  |  |  |  | 6.75 | 0.14 | 7.50 | 0.09 |
|  |  |  |  |  |  | 8.00 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  | 8.30 | 0.07 |

水平地面下最大作业高度

| 倍率 | 四倍率 | 二倍率 | 单倍率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高度 | 9m | 18.0m | 36.0m |

工作范围表